## Slide 1: Geant4 案例 B1/src/**.CC 文件功能解读

## Slide 2: 学习目标
1. 知识目标
认识 Geant4 B1 示例中各个 .cc 文件的功能
能将每个 .cc 文件与 Geant4 架构模块对应起来
建立对“User Action 体系”的整体理解
2. 技能目标
能阅读 B1 示例代码的基本结构
能理解 main() 如何调用这些 .cc 文件
为后续扩展模拟（修改几何、粒子源）打基础

## Slide 3: PrimaryGeneratorAction.cc
定义入射粒子（粒子源），在每个 Event 中发射粒子

## Slide 4: 函数功能及逻辑结构
创建粒子源：设置粒子类型、能量、初始位置与动量方向
生成粒子：Geant4 的RunManager 在每个事件都会调用 GeneratePrimaries ( )函数，把粒子打入几何场景
头文件
粒子枪
发射粒子
fParticleGun 函数设定粒子源
每个 event中调用GeneratePrimaries

## Slide 5: 头文件
派生类/自定义头文件
用于检索读取体积，用于几何/储存
用于粒子产生：粒子枪、粒子库表
单位与随机数

## Slide 6: 构造 fParticleGun：粒子枪初始化
设定粒子枪 fParticleGun ，并配置每次 event 发射一个粒子
通过粒子列表G4ParticleTable 找到 “gamma” 粒子（将其赋予指针particle）
完善粒子枪 fParticleGun：
  粒子种类（指针 particle）
  动量方向：G4ThreeVector(0,0,1)（沿 +Z）
  动能：6*MeV
  设置粒子的位置 fParticleGun ->SetParticlePosition(G4ThreeVector(x0, y0, z0));
  生成初级顶点 fParticleGun ->GeneratePrimaryVertex(event);
最简单的粒子源， G4GeneralParticleSource（GPS）

## Slide 7: 析构 fParticleGun
因为你用 new 创建了对象，所以必须手动删除。

## Slide 8: 发射粒子，并注入 Event
1. 注释行
2. 判断fEnvelopeBox不存在，初次必为空指针
3. 判断fEnvelopeBox存在，计算 Envelope 的尺寸
4. 计算粒子发射的位置

## Slide 9: 1. 注释行
译文：GeneratePrimaries() 在每个事件开始时被调用。 为了不让 PrimaryGeneratorAction 依赖 DetectorConstruction，我们从 G4LogicalVolumeStore（几何仓库）里按名字查找 Envelope，而不是直接去访问 DetectorConstruction 里的变量。
含义：不让粒子源类依赖几何类，所以我们通过全局几何仓库按名字找 Envelope
World
世界体，最大空间
Envelope
世界体内一个更小的盒子
Shape
示例几何
主要是一个承载几何、计算尺寸、显示结构的辅助盒子

## Slide 10: 2. 判断 fEnvelopeBox 不存在 nullptr
fEnvelopeBox 定义：该函数对应的头文件 PrimaryGeneratorAction.hh
fEnvelopeBox 初始化：.cc 文件内目前还没有进行初始化
因此，第一次运行函数时
  fEnvelopeBox = nullptr;
fEnvelopeBox 赋值：
  步骤一：从全局 LogicalVolume 仓库查找名字为 "Envelope" 的逻辑体
  步骤二：找到该逻辑体，指针 envLV 不为 0，并且确认它的 Solid 是一个 G4Box，最终fEnvelopeBox 变成 “Envelope 的几何形状（G4Box）”

## Slide 11: 3. fEnvelopeBox 存在，计算 Envelope 尺寸
Geant4 的 Solid 都是“半长”，乘 2 得到全长；
如果没有找到 Envelope，给出警告，不会终止程序
  提示用户：“Envelope 不存在，可能你改了几何名字”

## Slide 12: 4.计算粒子发射的位置（核心）
envSizeXY = 20 cm
envSizeZ = 30 cm
计算发射位置？
粒子发射位置：
x/y=0.8*20*U[0,1]-0.5= 16*[-0.5, 0.5]=[-8,8]cm
Z0=-0.5 * 30cm= -15cm

## Slide 13: 1个 Event，B+，number=1, 1GeV

## Slide 14: 100个 Event，B-，number=1, 1GeV
Envelope 全长： ────────────── 100%
发射点随机区域 ： ───────── 80%

## Slide 15
✔ size = 0.8
表示取 Envelope 的 80% 区域，避免粒子贴边。
✔ x0、y0
G4UniformRand() 产生 0~1 随机数 G4UniformRand() - 0.5 → 变成 -0.5 到 0.5 乘上全长 → 得到 -0.5L 到 +0.5L 的随机值
所以 x0/y0 是在 Envelope 正面随机均匀分布点
✔ z0 = -0.5 * envSizeZ
把粒子放在 Envelope 的前表面（Z 前端）
--------------------------------整个函数结束-------------------------------

## Slide 16: 如何调用函数 GeneratePrimaries（）
GeneratePrimaries被 Geant4 框架内部自动调用的，不会出现在用户的 .cc 文件中
✔ 这个函数不是用户的程序调用
✔ 也不会出现在任何用户 .cc 文件中
✔ 它是在 Geant4 内部事件循环中，由 RunManager 自动调用
Geant4 内部调用GeneratePrimaries() 函数源代码/source/event/src/G4EventManager.cc
或 /source/run/src/G4RunManager.cc
for each event:
userPrimaryGenerator->GeneratePrimaries(event)
grep 只看到 “声明(.hh)” 和 “定义(.cc)”

## Slide 17: 注意事项

## Slide 18: G4ParticleGun vs. GPS（可选更换）
ParticleGun：代码中手动设置，简单、轻量，适合教学与基准测试
GPS（General Particle Source）：通过宏灵活配置能谱/角分布/空间分布
  C++命令行替换：用 G4GeneralParticleSource 代替 G4ParticleGun
  并在宏文件中使用 /gps/... 命令

## Slide 19: GPS 命令行设定方式
头文件声明
.cc 文件进行构造函数和析构函数
在GeneratePrimaries 中使用 GPS
删除
G4GeneralParticleSource* fGPS;
PrimaryGeneratorAction::PrimaryGeneratorAction()
{
fGPS = new G4GeneralParticleSource();
}
void PrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event* event)
{
fGPS->GeneratePrimaryVertex(event);
}
delete fGPS;

## Slide 20: GPS 宏文件中使用
/gps/particle gamma
/gps/energy 1 MeV
/gps/position 0 0 -10 cm
/gps/direction 0 0 1
./exampleB1 run.mac
定义一个 1 MeV 的 γ 光子，在位置（0,0，-10），向 +Z 方向射入
/gps/particle e-
/gps/energy 10 MeV
/gps/position 5 cm 0 0
/gps/direction -1 0 0
/gps/particle proton
/gps/energy 100 MeV
/gps/position 0 5 cm 0
/gps/direction 0 -1 0
/gps/particle neutron
/gps/energy 2 MeV
/gps/direction 0.7 0.2 0.68
✔ 示例 A：电子（10 MeV）从右侧射入
✔ 示例 B：质子（100 MeV）从顶部射入（向 -Y 打）
✔ 示例 C：中子（2 MeV）从斜方向射入

## Slide 21: GPS 宏文件中使用
点源、球面面源、平面源
点源
点源对应 GPS 内部，等效设置：
/gps/pos/type Point
/gps/pos/centre 0 0 0 cm
position distribution = delta function（δ 函数）
源的位置是一个“单点”
粒子总是从原点（0, 0 , 0）发射
不会在空间中随机分布
用 δ 函数把“离散概率”嵌入连续 pdf 的框架，让它在连续积分时仍然有效

## Slide 22: GPS 宏文件中使用
点源、球面面源、平面源
面源
平面源
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Square
/gps/pos/halfx 17.5 cm
/gps/pos/halfy 17.5 cm
粒子在“某个表面”上均匀随机分布
表面 geometry 选择球面（sphere）
矩形面源 = 在一个 X、Y 尺寸给定的平面中随机均匀发射粒子。
/gps/pos/type Surface
/gps/pos/shape Sphere
/gps/pos/radius 2 cm

## Slide 23: 常见修改点（建议练习）作业
粒子种类：gamma → e- / proton / neutron
  particleName = "e-" 等
能量：改为 1 GeV 或能谱
  SetParticleEnergy(1.*GeV)，或其他能量
  作业：能谱练习
    Cs-137 γ 能谱
    核物理常见的 1/E 能谱（比如裂变中子）
    实验测得的能谱文件（TXT/CSV）
    能谱有解析公式

## Slide 24: Cs-137 γ 能谱 实验测得的能谱文件（TXT/CSV）
# 选择任意能谱
/gps/ene/type Arb
# 定义能量单位（可选）为了容易输入
/gps/ene/setunit MeV
# 添加能谱点（能量，概率）
# 注意：不是归一化概率，GPS 会自动归一化
/gps/ene/add 0.00 0.0
/gps/ene/add 0.10 0.4
/gps/ene/add 0.20 0.7
/gps/ene/add 0.30 1.0
/gps/ene/add 0.40 0.9
/gps/ene/add 0.50 0.5
/gps/ene/add 0.662 1.0 # 662keV 主峰
/gps/ene/add 0.70 0.2
/gps/ene/add 0.80 0.0
# 开始使用自定义能谱
/gps/ene/inter Lin # 线性插值
Data.txt:
0.10 0.3
0.20 0.6
0.30 1.0
0.40 0.8
0.50 0.5
0.66 1.0
/gps/ene/add <能量> <计数>
/gps/ene/type Arb
/gps/ene/setunit MeV
# 从实验数据读取
/gps/ene/add 0.10 0.3
/gps/ene/add 0.20 0.6
/gps/ene/add 0.30 1.0
/gps/ene/add 0.40 0.8
/gps/ene/add 0.50 0.5
/gps/ene/add 0.66 1.0
/gps/ene/inter Lin

## Slide 25: 常见修改点（建议练习）作业
入射方向：改变到 x 或斜入射
  SetParticleMomentumDirection(G4ThreeVector(sinθ,0,cosθ))
空间分布：改为定点/高斯/面源
  直接采样 x0,y0 或使用 GPS

## Slide 26: SteppingAction.cc
判断粒子的每一步（Step）是否在计分区域，并把这一小步中沉积的能量统计起来。

## Slide 27: 函数功能及逻辑结构
创建粒子源：
头文件
粒子枪
发射粒子
fParticleGun 函数设定粒子源
每个 event中调用GeneratePrimaries

## Slide 28: 头文件
自己函数或变量的声明
为了取得 Scoring Volume（计分体）
为了把能量加到事件的统计里
Geant4 自身相关类

## Slide 29: B1/DetectorConstruction 中的计分区域
计分区域（Scoring Volume）就是你想要统计物理量（能量沉积、剂量、步长、粒子数……）的几何体，即探测器。

## Slide 30: 构造函数
✔ 作用：
  接收来自 ActionInitialization 的 EventAction*
  保存到 fEventAction，方便后面加能量，注意不是在 steppingAction 中累加能量
✔ eventAction 就是 ActionInitialization 传进来的指针
✔ fEventAction 是SteppingAction类的成员变量，用于以后每个 Step 调用
✔ 所以 SteppingAction 能使用 EventAction 中的功能（比如加能量）
fEventAction->AddEdep(edepStep);

## Slide 31: 回顾 eventAction
ActionInitialization.cc
✔ EventAction 在这里被创建 ，并保存着每个 event 的能量统计
✔ 然后 eventAction 通过构造函数传入 SteppingAction

## Slide 32: 传参链
(main.cc)
↓
ActionInitialization::Build()
↓
EventAction* eventAction = new EventAction();
↓
SetUserAction(eventAction); ← Geant4 注册 EventAction
↓
SetUserAction(new SteppingAction(eventAction));
↓
SteppingAction::SteppingAction(EventAction* eventAction)
{
fEventAction = eventAction; ← 保存到成员变量
}
↓
每一步 Step 调用 UserSteppingAction():
{
fEventAction->AddEdep(edepStep); ← 把每步能量交给 EventAction
}
所有 Action 类的创建与指针传递都是在 ActionInitialization.cc 中完成的。
SteppingAction → 每步的能量
EventAction → 累加每步能量，得到事件能量

## Slide 33: 每个 Step 都会自动调用UserSteppingAction
1. 判断计分体积不存在，初次必为空指针，并获得计分体积
2. 获得当前 Step 的逻辑体
3. 获得本步沉积能量并累加到 Event

## Slide 34: 1. 第一次进入时获取“计分体”
调用 RunManager 获得 DetectorConstruction
调用其中的 GetScoringVolume() 方法
将计分体的指针保存到 fScoringVolume
之后所有 Step 不再重复查找，提高效率

## Slide 35: 2. 获得当前 Step 的逻辑体
step → PreStepPoint → Touchable → Volume → LogicalVolume
获取当前粒子这一步所在的几何体（逻辑体）。
从而判断“粒子是在计分体内吗？”否则，不统计能量直接返回
当前 Step 的 LogicalVolume == 计分体的 LogicalVolume
？？

## Slide 36: 3. 获得本步沉积能量并累加到 Event
Step 的能量沉积通常来自：
电离
激发
散射
停止
核反应
若该次 step 没有能量沉积，则返回 0。
SteppingAction 举报沉积量，EventAction 汇总